# Permanente stroming door leidingen

In dit hoofdstuk leer je

- de wet van Bernoulli toepassen om de ladingsverliezen uit te drukken in leidingen met een constante doorsnede,

- de ladingsverliezen berekenen bij laminaire stroming door leidingen met een constante circulaire doorsnede,

- de ladingsverliezen berekenen bij turbulente stroming door leidingen met constante circulaire doorsnede,

- een leiding met een niet-circulaire doorsnede omrekenen naar een equivalente leiding met circulaire doorsnede,

- de ladingsverliezen berekenen in “hulpstukken”, de zogenaamde “minor losses”,

- ladingsverliezen combineren bij serie- en parallelschakeling van stromingselementen,

- een iteratieve oplossingsmethode toepassen op stromingsvraagstukken.

## Ladingsverliezen bij permanente stroming door een pijpleiding met een constante doorsnede

Op grond van de continuïteitsvergelijking van Castelli weten we dat in een leiding met een constante doorsnede A, de gemiddelde stroomsnelheid v constant is. Toepassing van de wet van Bernoulli voor reële vloeistoffen geeft

of nog

met	L			: de pijplengte waarover de verlieshoogte zich voordoet,

			: de hellingshoek van de pijplijn,

: het verhang van de pijplijn.

## Ladingsverliezen bij laminaire stroming door een pijpleiding met cirkelvormige doorsnede

In het geval van laminaire stroming kunnen we de snelheidsverdeling over een dwarsdoorsnede berekenen.  In het geval van permanente stroming voldoet de vloeistof immers aan de traagheidswet van Newton. Ze is in evenwicht onder invloed van de krachten die erop werken: de drukkrachten, de viskeuze wrijving en de zwaartekracht. Dit geeft aanleiding tot een parabolisch snelheidsprofiel

(wet van Stokes)

met	v(r)	: de stroomsnelheid op een afstand r van de aslijn van de pijp,
		: de straal van de pijp (d de diameter van de pijp),	
	L	: de lengte van de pijp.

De stroomsnelheid bereikt haar maximale waarde op de as van de leiding

.

De gemiddelde waarde van de stroomsnelheid is , waarmee het volumedebiet als volgt kan uitgedrukt worden

.

De gevonden uitdrukking voor het snelheidsprofiel maakt het mogelijk om de snelheidsgradiënt en bijgevolg ook de viskeuze wrijvingskracht te berekenen. Dat laat op zijn beurt toe om uit de evenwichtsvoorwaarde de drukval te bepalen, waaruit finaal een uitdrukking voor de verlieshoogte of het ladingsverlies hw volgt

die bekend staat als de wet van Hagen-Poiseuille.

## Ladingsverliezen bij turbulente stroming door een pijpleiding met cirkelvormige doorsnede

Turbulente stroming kan eveneens als permanente stroming beschouwd worden op voorwaarde dat de tijdsgemiddelden van de stroomsnelheden constant zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het snelheidsprofiel in dit geval niet kwadratisch is in r, maar evenredig met een hogere macht van r. Een dergelijk profiel benadert beter de uniforme snelheid van een ideale vloeistof dan het kwadratische profiel bij laminaire stroming.

De formule voor de berekening van het ladingsverlies of de verlieshoogte hw luidt in het geval van permanente turbulente stroming

(formule van Darcy)

met andere woorden ze neemt een gelijkaardige vorm aan als in het geval van laminaire stroming. De dimensieloze wrijving- of weerstandscoëfficiënt , wordt bepaald door het getal van Reynolds en door de relatieve wandruwheid k = , dit is de verhouding tussen de gemiddelde grootte van de wandoneffenheden en de buisdiameter d.

De weerstandscoëfficiënt wordt bepaald door de impliciete formule van Colebrook

.

Voor gladde buizen, met andere woorden buizen met verwaarloosbare relatieve ruwheid k, neemt deze formule een vereenvoudigde impliciete vorm aan

.

Voor ruwe buizen en voldoende hoge Reynoldsgetallen herleidt de formule zich tot de vorm

met andere woorden  wordt louter bepaald door de relatieve wandruwheid k = .

Op het einde van dit hoofdstuk vind je het zogenaamde Moody-diagram, de grafische voorstelling van de formules voor de weerstandscoëfficiënten bij laminaire en turbulente stroming.

## Niet-circulaire doorsneden - de hydraulische diameter

Voor stroombuizen met een niet-circulaire doorsnede, kan het probleem teruggebracht worden tot dat van een stroombuis met een circulaire doorsnede met een gepaste diameter, de zogenaamde hydraulische diameter dH die als volgt wordt berekend

met	A	: de oppervlakte van de doorsnede van de stroombuis

(“natte doorsnede”),

O	: de “natte” omtrek (fluïdum in contact met wand).

## Ladingsverliezen in hulpstukken (“minor losses”)

Het bijkomende ladingsverlies veroorzaakt door bvb. bochten, vernauwingen, kleppen … kan berekend worden door de  snelheidshoogte te vermenigvuldigen met het dimensieloos weerstandgetal  van het “hulpstuk”

.

Dit bijkomende ladingsverlies kan ook voorgesteld worden alsof het afkomstig zou zijn van een equivalente lengte leiding L’

met 	  .

## Combinatie van ladingsverliezen

### Serieschakeling van stromingselementen

Indien stromingselementen (leidingen en/of hulpstukken) in serie geplaatst zijn, stroomt er één en hetzelfde volumedebiet doorheen. In dat geval moeten de ladingsverliezen in de afzonderlijke elementen bij elkaar opgeteld worden om het totale ladingsverlies te bekomen.

.

Ter vergelijking. Door elektrische weerstanden die in serie geschakeld zijn, stroomt één en dezelfde stroomsterkte I. De spanningsvallen over de afzonderlijke weerstanden moeten opgeteld worden om de totale spanningsval over de serieschakeling te bekomen.

### Parallelschakeling van stromingselementen

Het volumedebiet QV verdeelt zich over stromingselementen die in parallel staan. Verder stroomafwaarts voegen deze debieten zich opnieuw bij elkaar tot het aanvankelijke totaal.

Het debiet verdeelt zich op dusdanige wijze dat de vloeistof in elk van de stromingselementen hetzelfde ladingsverlies ondergaat

.

Ter vergelijking. De elektrische stroom verdeelt zich op dusdanige wijze over elektrische weerstanden die in parallel geschakeld zijn, dat over alle weerstanden dezelfde spanningsval staat.

## Iteratieve oplossingsmethode van stromingsvraagstukken

Zoals hierboven werd opgemerkt kan het verhelderend zijn om te steunen op de analogie tussen schakelingen van stromingselementen en weerstandsnetwerken.  Een belangrijk verschilpunt is echter het feit dat stromingselementen zich niet-lineair gedragen. Hun weerstandscoëfficiënt is immers geen constante, maar hangt via het Reynoldsgetal af van het debiet dat er doorheen stroomt.

Dat betekent dat we in een deadlocksituatie belanden indien we bijvoorbeeld de vergelijking van Bernoulli willen toepassen om het debiet te bepalen. Om het debiet te bepalen, moeten we de vergelijking van Bernoulli immers oplossen naar een stroomsnelheid. Daarvoor moeten we de ladingsverliezen berekenen. Maar daarvoor hebben we net één of meerdere weerstandscoëfficiënten nodig, die we echter niet kunnen bepalen zonder de stroomsnelheid te kennen …

Een zogenaamd iteratief proces biedt uitkomst, dit wil zeggen dat we zullen vertrekken van een schatting voor de weerstandscoëfficiënten en dat we daarmee een eerste benaderende oplossing van het stromingsprobleem zullen berekenen. Dat levert een eerste benaderende waarde voor stroomsnelheid en dus voor de Reynoldsgetallen, die ons in combinatie met de geschatte weerstandscoëfficiënten toelaten om betere benaderingen voor de weerstandscoëfficiënten te bepalen. Die kunnen op hun beurt weer gebruikt worden om aan de hand van de uitdrukking van de wet van Bernoulli nog betere waarden voor de stroomsnelheid en de Reynoldsgetallen te berekenen. Daarmee kunnen dan andermaal betere ’s bepaald worden enzovoort … tot een stabiele oplossing wordt bereikt.

Het herhaaldelijk opnieuw bepalen van de verbeterde ’s kan zowel grafisch gebeuren aan de hand van het diagram van Moody als numeriek aan de hand van de formule van Colebrook.

## Het diagram van Moody

# Text boxes

L

hw

relatieve ruwheid /

rugosité

relative

k

log(Re)





h1

h2

h

QV,n

QV,2

QV,1

QV

QV

.

.

.