APPENDIX A

# De grondvergelijking van de hydrostatica

drukgradiënt in functie van verticaal opwaartse coördinaat z:

# Integratie van de grondvergelijking voor vloeistoffen

druk in functie van diepte h onder het vloeistofoppervlak:

# Integratie van de grondvergelijking voor ideale gassen

druk in functie van verticaal opwaartse coördinaat z:		(isotherm)

# Resulterende drukkracht op een  vlakke zijwand van een vloeistofvat

resulterende kracht:

aangrijpingspunt = perspunt = drukpunt:

# De resulterende kracht ten gevolge van 
           de hydrostatische druk op een gebogen 
           wand met een verticaal symmetrievlak

# De wet van Archimedes

# Debiet

Volumedebiet  		[QV] = m3s-1

Massadebiet 		[Qm] = kgs-1

# Continuïteitswet van Castelli

massadebiet Qm is constant	:

(voor vloeistoffen en gassen)

volumedebiet QV is constant	:

(voor onsamendrukbare vloeistoffen d.w.z.  is constant)

# Het Reynoldsgetal

met	v 	: de stroomsnelheid in de stroombuis

d 	: de diameter van de stroombuis

: de relatieve/kinematische viscositeitscoëfficiënt v.h. fluïdum	[] = m2s-1

: de absolute/dynamische viscositeitscoëfficiënt v.h. fluïdum	[] = Pa s

		: de dichtheid v.h. fluïdum

Re < 2000	(	laminaire stroming

Re > 2000	(	turbulente stroming

# Wet van Bernoulli voor ideale vloeistoffen

energievorm (arbeid- energie theorema) :

(per massa-eenheid)

drukvorm :

hoogtevorm (ladingshoogte of totale energiehoogte H is constant):

met 	h	: vloeistofhoogte (=hoogte van de aslijn van de stroombuis)

: de (statische) drukhoogte

: de snelheidshoogte of dynamische drukhoogte

# Pompvermogen bij stroming van ideale vloeistoffen

pompvermogen P	:

opvoerhoogte hP	:

# Wet van Bernoulli voor reële vloeistoffen

hw	: de verlieshoogte of het ladingsverlies

vi	: gemiddelde snelheid (i = 1, 2)

i	: mag meestal gelijkgesteld worden aan 1 (i = 1, 2)

# Pompvermogen bij stroming van reële vloeistoffen

pompvermogen P	:

opvoerhoogte hP	:

manometrische opvoerdruk pm:

# Net Positive Suction Head

# De Venturi

theoretisch	:

werkelijk	: 	(c<1)

# De buis van Pitot

theoretisch	:

werkelijk	:

# Uitstroming door een scherpkantige opening

onder constante drijfhoogte

theoretisch:

cc < 1 en A <<<A1 	(		(formule van Torricelli)

werkelijk:  en

onder veranderlijke drijfhoogte:

daaltijd h1 ( h2 :

# Ladingsverlies in pijpleidingen

constante A   (  constante v   (

met	L			: pijplengte waarover de verlieshoogte zich voordoet

			: de hellingshoek van de pijplijn

: het verhang van de pijplijn

# Ladingsverlies bij laminaire stroming in een pijpleiding met cirkelvormige doorsnede

(wet van Stokes)

met	v(r)	: de stroomsnelheid op een afstand r van de aslijn v.d. pijp

: de straal van de pijp (d de diameter van de pijp)	

	L	: de lengte van de pijp

maximale stroomsnelheid

volumedebiet   		( de gemiddelde stroomsnelheid)

verlieshoogte 		(wet van Hagen-Poiseuille)

# Ladingsverlies bij turbulente stroming in een pijpleiding met cirkelvormige doorsnede

verlieshoogte 			(formule van Darcy)
met		: de dimensieloze wrijvings- of weerstandscoëfficiënt

# Weerstandscoëfficiënt bij turbulente stroming

bepalende factor is de relatieve wandruwheid k =

met		: 	de gemiddelde grootte van de wandoneffenheden

d	: 	de buisdiameter

- hydraulisch glad	:

- hydraulisch ruw	:

- overgangsgebied	:

# Hydraulische diameter dH

Voor stroombuizen met niet circulaire doorsnede: d vervangen door

met	A	: de oppervlakte van de doorsnede van de stroombuis

O	: de “natte” omtrek (fluïdum in contact met wand)

# Ladingsverlies in hulpstukken (“minor losses”)

ladingsverlies veroorzaakt door bvb. bochten, vernauwingen, kleppen …

- methode van het dimensieloos weerstandsgetal

- methode van de equivalente leidingslengte L’

# Stromingselementen in serie (zelfde QV)

# Stromingselementen in parallel (zelfde hw)

Dichtheid en viscositeit van enkele vloeistoffen

| Vloeistof (temperatuur) |  (kgm-3) |  (10-3 Pa.s) |  (10-6 m²/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| H2O (0 °C) | 1000 | 1,75 | 1,75 |
| H2O (5 °C) | 1000 | 1,52 | 1,52 |
| H2O (10 °C) | 1000 | 1,30 | 1,30 |
| H2O (15 °C) | 1000 | 1,15 | 1,15 |
| H2O (20 °C) | 998 | 1,02 | 1,02 |
| H2O (25 °C) | 997 | 0,891 | 0,894 |
| zeewater (25 °C) | 1030 | 1,03 | 1 |
| aceton (25 °C) | 787 | 0,316 | 0,402 |
| ethanol (25 °C) | 787 | 1,00 | 1,27 |
| methanol (25 °C) | 789 | 0,560 | 0,710 |
| benzeen (25 °C) | 876 | 0,603 | 0,688 |
| CCl4 (25 °C) | 1590 | 0,910 | 0,527 |
| wonderolie (= castor oil) (25 °C) | 960 | 651 | 678 |
| benzine (25 °C) | 680 | 0,287 | 0,422 |
| glycerine (25 °C) | 1258 | 960 | 763 |
| kerosine (25 °C) | 823 | 1,64 | 1,99 |
| lijnzaadolie (25 °C) | 930 | 33,1 | 35,6 |
| Hg (25 °C) | 13540 | 1,53 | 0,113 |
| stookolie, halfzwaar (25 °C) | 852 | 2,99 | 3,51 |
| stookolie, zwaar (25 °C) | 906 | 107 | 118 |

# Text boxes

QV,n

QV,2

QV,1

QV

QV

.

.

.



L

hw

h1

h2

h

A1

A2

v2

v1

h1

h2

h

A1

h1

h2

Ac

A

A1

h

Ac

A

p2

p1

v1

h1

h2

v2

v1

A2

A1

v2

v1

h2

h1

pomp

v2

v1

A2

A1

C

D

B

A

E

y

yP = yD

= ycp

hP

= hD

= hcp

yz = ycg

hz = hcg



0

h

zo

z

z

y

x